VIVIENDAS POPULARES ECOLOGICAS AUTOCONSTRUIDAS CON TARIMAS DE MADERA Y OTROS MATERIALES RECICLABLES.

EN EL MUNDO DE HOY TAN DENSAMENTE POBLADO Y TREMENDAMENTE CONTAMINADO, LA PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE ES FUNDAMENTAL PARA NUESTRO FUTURO.

UNO DE LOS MAYORES PROBLEMAS QUE PRESENTA NUESTRA SOCIEDAD ES EL DE NO TENER UNA VIVIENDA DIGNA, DE BUENA CALIDAD Y A BAJO COSTO...... POR ESTA RAZON SI RECICLAMOS ALGUNOS MATERIALES COMO LAS TARIMAS  DE REHUSO Y DAÑADAS, QUE YA NO LES SIRVEN A LOS INDUSTRIALES Y OTROS MATERIALES, PODRIAMOS AUTOCONSTRUIR NUESTRA VIVIENDA EN POCOS DIAS.

LAS TARIMAS FUERON CREADAS PARA SOPORTAR GRANDES CARGAS POR LO CUAL SON MUY UTILES AL EMPLEARSE COMO ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y DE UNA FORMA SENCILLA SU ENSAMBLAJE Y  TRANSPORTACION.

LA MADERA DE LAS TARIMAS TIENEN CUALIDADES FISICAS DE AMORTIGUAMIENTO Y ELASTICIDAD, AYUDANDO A ESTO A SOPORTAR EFECTOS SISMICOS, ADEMÁS DE SUS CARACTERISTICAS TERMICAS, ACUSTICAS Y AISLANTES.

LAS CASAS DE TARIMAS ESTAN BASADAS EN TECNICAS SIMILARES A LAS QUE SE CONSTRUYEN EN LA UNION AMERICANA, CLARO, PERO EN NUESTRO CASO ESTAMOS TRABAJANDO CON MATERIALES RECICLABLES Y MOSTRANDO QUE SE PUEDEN CONSTRUIR SIN TECNICAS TAN ESPECIALIZADAS.

ESTAS CONSTRUCCIONES SON ECONOMICAS POR QUE NO SE USA ACERO ESTRUCTURAL NI CIMENTACION ESPECIAL, UNICAMENTE  SE RELLENA EL TERRENO SEGÚN NIVELES  CON UN MATERIAL INERTE (GRAVA-ARENA, TEPETATE O SIMILAR) Y SE UTILIZA CONCRETO POBRE PARA LA CONFORMACIÓN DE LA LOSA DE CIMENTACION, POR LA RAZON DE QUE LA ESTRUCTURA DE MADERA TRANSMITE MUY POCO PESO EN COMPARACION CON OTROS MATERIALES ESTRUCTURALES.

LA ESTRUCTURA DE LAS PAREDES ESTA CONFORMADA CON MARCOS SOPORTE Y  TARIMAS UNIDAS SENCILLAMENTE Y  SON LAS QUE VAN A FORMAR LAS CARAS,  ESTAS  VAN  ANCLADAS AL PISO CON SOLERAS PARA SU FIJACION Y CON ESTO EVITAR PROBLEMAS CON LOS FUERTES VIENTOS.

LAS PAREDES EXTERNAS, VAN PROTEGIDAS  CON CARTON RECICLADO AISLANTE Y SOBRE ESTA,  LA MALLA DE GALLINERO, PARA DESPUES SER ENJARRADO CON UNA MEZCLA DE CEMENTO, CAL Y ARENA.. EVITANDO CON ESTO HUMEDADES, ENTRADA DE INSECTOS Y ROEDORES  Y  POSIBLES  INCENDIOS,  POR ULTIMO VAN A IR  PINTADAS CON  UNA MEZCLA DE CAL, AGUA,  SAL, PENCAS DE NOPAL O  SÁBILA........ LA MEZCLA DE LO ANTERIOR FUNCIONA COMO UN SELLADOR Y DESPUES SE PUEDE RECUBRIR CON CUALQUIER TIPO DE PINTURA U ACABADO TEXTURIZADO.

COMO LAS TARIMAS SON HUECAS,  LA VENTAJA ES DE QUE PODEMOS CORRER LAS LINEAS DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD MUY FACILMENTE.

LOS TECHOS SERAN DE UNA ESTRUCTURA SENCILLA DE MADERA Y SU TAPA A BASE DE LAMINAS GALVANIZADAS,  CUYA DURACION SERA DE MUCHOS AÑOS.

LAS PAREDES DEL INTERIOR DE LA CASA SE CERRARAN CON HOJAS DE YESO O TABLA ROCA, ENJARRE DE MORTERO, ETC.

OTRA DE LAS ALTERNATIVAS DE ALOJAMIENTO QUE REPRESENTA LA FUNCIONALIDAD DE ESTE TIPO DE CONSTRUCCIÓN, LA PODEMOS SITUAR EN EL BENEFICIO QUE SE OBTIENE AL DESARROLLAR UN ESPACIO EDUCATIVO PARA ESCUELAS UBICADAS TANTO EN COLONIAS POPULARES COMO EN COMUNIDADES RURALES, QUE REQUIEREN UNA CONSTRUCCIÓN DIGNA PARA FOMENTAR EL INTERES POR LA EDUCACIÓN EN UN ESPACIO CONFORTABLE PARA LOS ESTUDIANTES, TAMBIEN ESTAS VIVIENDAS SE HAN CONVERTIDO EN DISPENSARIOS MEDICOS.

LAS CONSTRUCCIONES DE TARIMAS PUEDEN SERVIR EN CASOS DE DESASTRES NATURALES POR LA SENCILLES EN SU APLICACION, ADEMAS CON LAS MISMAS SE PUEDEN CREAR CABAÑAS EN CENTROS RECREATIVOS COADYUGANDO CON EL ECOTURISMO.

ESTAS CONSTRUCCIONES TRABAJÁNDOSE EN SERIE PODRIAN GENERAR EMPLEOS A LA SOCIEDAD CON NECESIDADES.

TAMBIEN PODEMOS EMPLEAR  ESTOS MATERIALES PARA CONSTRUIR A NUESTROS HIJOS SUS  CASAS DE JUEGO A ESCALAS  MENORES Y POR SUPUESTO SUS PÉQUEÑOS MUEBLES, TAMBIEN SE PUEDEN CREAR CERCOS CON TARIMAS ENJARRADAS, JARDINERAS PRESERVADAS Y OTROS MUCHOS USOS QUE TIENE LA MADERA.

PARA MAYOR  DURABILIDAD DE LA CASA,  SE PRESERVARA LA  MADERA IMPREGNANDOLA  CON ACEITE QUEMADO EN LAS PARTES QUE TIENEN CONTACTO CON EL SUELO.

CONCLUSION.- ¡SI RECICLAMOS LA MADERA Y OTROS MATERIALES, TENDREMOS UN MUNDO MAS LIMPIO Y NUESTRAS FUTURAS GENERACIONES ESTARAN MAS EN CONTACTO CON NUESTRA MADRE  NATURALEZA!.

HASTA AHORA SE HAN DEJADO DE CORTAR MAS DE 600 ÁRBOLES, AL RECICLAR ESTE TIPO DE MATERIALES Y SE HAN HECHO MAS DE 60 VIVIENDAS CON TODOS LOS SERVICIOS.

Volver